M2刷卡门禁一体机

使用说明书

1　产品简介及特点：

1.1　简介:

本机是一款完全防水设计的EM感应卡门禁控制一体机，它采用先进的微处理器，配备大容量Flash存储器，可以存储10000张卡号。出厂配备的管理员卡，使得增加和删除用户卡变得超级简单。红外遥控操作，可以实现高级用户所需的报警、保护、互锁、反潜回等特殊功能，还可以直接输入卡号来增加和删除用户信息。

本机采用超低功耗设计，附加有机器防盗报警、出门按钮等功能，使用方便，安全可靠。

  - 特点:

| 特点 | 说 明 |
| --- | --- |
| 防水设计 | 防雨防潮、经久耐用 |
| 超低功耗 | 控制器寿命更长、性能更稳定 |
| 用户容量大 | 10000个卡用户 |
| 可作读卡器 | 可作维根26输出的读卡器使用 |
| 可外接读卡器 | 可外接EM/IC/HID维根26输出的读卡器 |
| 双机互锁 | 双机联网实现互锁功能 |
| 反潜回 | 通过设置，可实现单门或双门反潜回 |

2　安装、引出线说明及接口原理、接线图

2.1　安装及固定方法：

2.1.1　在墙上按机器底壳的孔距及所孔径尺寸打好孔或装好配线盒。

2.1.2　把引出线从墙壁过线孔穿出，连接需要的线。不用的线请用绝缘胶布隔离开再包好，以防短路。

2.1.3　用所配备的螺钉固定好底壳到配线盒或墙上。

2.1.4　盖上前、后壳锁上螺丝即可。

2.2　引出线定义及说明

| 线序 | 标识 | 颜色 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESET | 粉 | 初始化按钮一端 |
| 2 | GND | 浅蓝 | 初始化按钮另一端 |
| 3 | D0 | 绿 | 韦根输出线D0 |
| 4 | D1 | 白 | 韦根输出线D1 |
| 5 | ALARM- | 灰 | 报警器输出 |
| 6 | OPEN | 黄 | 出门按钮 |
| 7 | D_IN | 棕 | 门磁开关 |
| 8 | +12V | 红 | +12V输入 |
| 9 | GND | 黑 | 电源负极 |
| 10 | NO | 蓝 | 继电器常开端 |
| 11 | COM | 紫 | 继电器公共端 |
| 12 | NC | 橙 | 继电器常闭端 |

注意：在接完所有的线和安装好前面板之前请仔细检查后再通电。

2.4　接线图

单门控制接线图（DC12V普通电源）

单门控制接线图（DC12V门禁专用电源）

读卡器接线图               单门双机互联接线图（DC12V普通电源）

单门反潜回接线图（DC12V普通电源）

双门互锁接线图（DC12V普通电源）  双门反潜回接线图（DC12V普通电源）

3　恢复出厂设置及设置管理员卡方法

按下初始化按钮，然后接通电源，听到“嘀嘀”两声后松手，此时指示灯变为橙色，提示设置两张管理员卡，刷第一张卡为管理员增加用户卡，第二张卡为管理员删除用户卡，然后指示灯变为红色闪烁，进入使用状态。此时本机参数设置为默认值，即恢复出厂设置。

注：恢复出厂设置不会删除用户卡，操作过程中如果第二张卡和第一张卡相同，会提示“嘀嘀嘀”错误音，可以继续刷第二张卡。如果10秒钟内没有设置管理员卡，机器则自动进入使用状态，参数设置为出厂默认值。

4　管理员键盘操作

进入管理员操作状态:

按  *   管理员密码   #  。管理员默认密码为999999。

注：下面的操作项目均要进入管理员操作状态方有效。

4.1 修改管理员密码：

按  0   新密码 #   重复新密码 #

注：管理员密码为6～8位任意数字，请妥善保管好。

4.2　用遥控器增加用户：

4.2.1　刷卡增加：

按  1    读卡1    读卡2  …  #  。

4.2.2　输入卡号增加：

按  1 	8或10位卡号1  #    8或10位卡号2  #  …  #  。

注：按  #  表示确认，按最后一个  #  表示结束当前设置状态，按  *  表示退出当前操作。

4.2.3 连号卡增加：

按 1    卡数量#   8或10位卡号#

这样可以增加连号卡进去，卡数量为1-9999，增加过程中绿灯快闪。

4.3　用遥控器删除用户：

4.3.1　刷卡删除：

按  2    读卡1    读卡2  …  #  。

4.3.2　输入卡号删除：

按  2    8或10位卡号1  #    8或10位卡号2  #  …  #  。

4.3.3　全部删除：

按  20000 #  。

注：此操作将删除所有用户卡，但不会删除管理员卡，要慎重考虑。

4.4　安全模式设置:

4.4.1　正常模式（出厂默认）：

按  3   0   #  。

4.4.2　锁死模式：

按  3   1   #  。

表示在十分钟之内，连续刷无效卡十次，系统将会锁死十分钟。

4.4.3　报警模式：

按  3   2   #  。

表示在十分钟之内，连续刷无效卡十次，外置报警器及内置蜂呜器同时报警。

4.5  开锁时间设置：

按  4   0～99   #  。

注：开锁时间可设范围“0～99秒”，其中0秒实际为50mS。

4.6　报警时间设置：

按  5   0～3   #  。

注：报警时间可设范围“0～3分钟”，出厂默认为1分钟。

4.7 红灯模式设置：

4.7.1　红灯静态常灭模式：

按  6   0   #  。

4.7.2　红灯静态正常模式（出厂默认）：

按  6   1   #  。

4.8.1　互锁功能设置：

4.8.1　关闭互锁功能（出厂默认）：

按  7   0   #  。

4.8.2　开启互锁功能：

按  7   1   #  。

4.9 反潜回模式设置：

4.9.1  屏蔽该功能（出厂默认）：

按  8   0   #  。

4.9.2  反潜回主机模式：

按  8   1   #  。

4.9.3  反潜回副机模式：

按  8   2   #  。

注：在下面“高级应用”中有详细的接线方法及说明。

5　管理员卡操作：

5.1 用管理员卡增加用户：

按  读管理员增加卡    读卡1    读卡2  … ，最后  读管理员增加卡   退出增加用户状态。

5.2 用管理员卡删除用户：

按  读管理员删除卡    读卡1   读卡2  … ，最后  读管理员删除卡   退出删除用户状态 。

6　用户开门操作

读卡 ，是用户有效卡即开门，但管理员卡不能作为开门用户卡。

7　解除报警操作

7.1　外置报警器及内置蜂呜器同时报警

刷 用户卡 ，管理员卡 或输入　管理员密码　#  ，即可解除报警。

7.2　内置蜂呜器关门提示报警

把门关上或刷 用户卡 ，管理员卡 或输入　管理员密码　#  ，即可解除报警。

8　声光指示。

| 操作状态 | 指示灯颜色 | 蜂鸣器 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | 橙色 | 嘀嘀 |
| 待机状态 | 红色慢闪 |  |
| 有效按键 |  | 嘀－ |
| 进入编程 | 红色常亮 | 嘀－ |
| 进入设置 | 橙色常亮 | 嘀 |
| 退出编程 | 红色慢闪 | 嘀－ |
| 操作错误 |  | 嘀嘀嘀 |
| 开锁 | 绿色 | 嘀－ |
| 报警 | 红色快闪 | 报警音 |
| 增加连号卡 | 绿色快闪 |  |

9 技术参数

| 工作电压 | DC12V±10% |
| --- | --- |
| 待机电流 | <30mA |
| 最大读卡距离 | 5～8cm |
| 工作温度 | -10～60℃ |
| 工作湿度 | 20%～98% |
| 电锁输出最大电流 | 2A |
| 报警输出最大电流 | 2A |
| 管理员卡 | 2张 |

10　包装清单

| 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 门禁一体机 | M2 | 1 |
| 红外遥控器 |  | 1 |
| 管理员增加卡 |  | 1 |
| 管理员删除卡 |  | 1 |
| 说明书 | M2 | 1 |
| 自攻螺钉 | Φ3.5*27mm | 2 |
| 专用螺丝刀 | 星形 | 1 |

附：高级应用

1　单门双机互联

在门内和门外各装一台控制器，把门内的当作控制器，门外的当作读卡器使用。

单门双机互联与单门单机相比有如下特点：

1.1　可在任一台机器上增加卡用户，门内和门外用户资料共享，用户总数量可由10000人扩展到20000人。

1.2　两台控制器的设置必须完全相同，当管理员密码设置不相同时，门外机器不能利用自己独自保存的用户资料开门。

2　双门双机互锁

两个门各装一台控制器，分别驱动两把电锁，两台机器均设置为互锁状态，门磁设置为开。当任一个门打开后，另一个门被强行锁住。只有当此门关闭后，才能开另一个门。在一台机器上刷卡不能打开另一台机器的电锁，两台机器不能共享用户资料。互锁功能主要应用在银行、监狱等安全性较高的场所。

3　单门反潜回功能

将一台普通读卡器（或一台相同的本机清空卡号作为读卡器使用）装在门外。一台本机设置成反潜回主机，装在门内。这样两台机器就构成一个单门反潜回系统，主要适用于严格控制的单门进出的场所。其功能如下：

3.1 在主机上设置所需功能和录入用户卡。

3.2 用户录入卡后，第一次只能从外接读卡器刷卡进门，第二次只能从主机刷卡出门，第三次又只能从外接读卡器刷卡进门，以此类推，即必须先合法进门才能后合法出门，并且不能连续两次进门或出门。

4　双门反潜回功能

门1接一台本机，设置成反潜回副机，门2接一台本机，设置成反潜回主机，这样两台机器就构成一个双门反潜回系统，主要适用于停车场等双门单向出入的场所。其功能如下：

4.1 在反潜回主机上设置所需功能和录入用户卡。

4.2 用户录入卡后，第一次只能从反潜回副机刷卡进门，第二次只能从反潜回主机刷卡出门，第三次又只能从反潜回副机刷卡进门，以此类推，即必须先合法进门才能后合法出门，并且不能连续两次进门或出门。