金属密码读卡器

安装使用前仔细阅读本说明书

1　功能特点：

产品材质：金属外壳

超低功耗：待机电流小于30mA。

夜光键盘：夜晚也能操作键盘。

韦根输出：可对外输出Wg26卡号或Wg4按键号。

有门铃按键和接口：按键与电路隔离，可外接任何门铃。

2　技术参数：

读卡类型：EM、MIFARE

工作电压：DC9-16V

静态电流：≤80mA

读卡距离：3～6cm

环境温度：-45℃～60℃

环境湿度：10%～90%

外形尺寸：120 *80*25mm

3　安装方法

3.1　在墙上按机器底壳的孔径尺寸打好孔或装好配线盒。

用所配备的螺钉固定好底壳到配线盒或墙上。（如图2）

图2

3.2　把引出线从底壳的出线孔穿出，连接需要的线。不用的线请用绝缘胶布隔离开再包好，以防短路。

3.3  接完线，安装前壳到底壳上，最后旋紧螺钉固定好前壳和底盖。

4　引出线说明

| 线序 | 标识 | 颜色 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BELL_A | 紫色 | 门铃按钮一端 |
| 2 | BELL_B | 灰色 | 门铃按钮另一端 |
| 3 | LED | 蓝 | 接控制器LED控制端 |
| 4 | Beeper | 黄 | 接控制器Beeper控制端 |
| 5 | D0 | 绿 | 韦根输出线D0 |
| 6 | D1 | 白 | 韦根输出线D1 |
| 7 | +12V | 红 | 电源+12V |
| 8 | GND | 黑 | 电源地线 |

  - 5接线图

图1:接线图

- 包装清单

| 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属门禁读卡器 |  | 1 |  |
| 说明书 |  | 1 |  |
| 自攻螺丝 |  | 2 |  |
| 胶赛 |  | 2 |  |
| 专用螺丝刀 |  | 1 |  |

##### 温馨提示：

* 请不要私自修理机器，如有问题，请返回厂家维修。

* 在安装在墙上之前，如果要打孔，请仔细检查暗线或线管，防止钻孔时钻断暗线等引来不必要的麻烦。在钻孔或固定线夹的时候要使用安全眼镜。

* 如果产品升级，说明书将有可能有所不同，恕不另行通知。